## Slide 1
汇报材料
Liakia
从展示项目到可信交付工作流
构建 → 烧录 → 测试 → 诊断 → 证据 → 交接
真实硬件证据
real bench + remote HIL
人审边界
智能助手在评审边界内
可接入模板
适配配置驱动流程
Sailiono/liakia-ai-embedded-workflow · GitHub 展示项目继续完善
01 / 48
Notes: 这一版不再把 Liakia 当成一个网页展示来讲，而是把它讲成 STM32 团队的交付工作流。核心线索是 build、flash、test、diagnose、evidence、handoff。汇报时先建立定位：Liakia 的目标不是让 AI 代替工程师签字，而是把每次工程动作变成可复查、可回放、可交接的证据链。

## Slide 2
为什么要做 Liakia
嵌入式交付经常卡在证据链断裂，而不是某一行代码。
从“应该好了”
变成“证据可查”
Liakia 的价值不是替代工程师，
而是把每一次构建、烧录、测试、
诊断和交接都留下可复查材料。
证据胜过记忆
手工链路
编译、烧录、串口验证依赖个人操作，复现成本高。
证据散落
现象在聊天记录、终端截图和记忆里，后来难以审查。
回归缺失
修复没有沉淀成下一次必跑关卡，同类问题会再次出现。
远程测试难复查
硬件在另一台机器旁边，结果需要可回传、可复核。
Source: repository README.zh-CN.md and PR source summary
02 / 48
Notes: 嵌入式交付里真正消耗时间的部分，往往不是写代码，而是重复构建、烧录、串口检查、协议确认和故障复盘。传统方式里，证据散在终端、截图和聊天记录里。Liakia 要解决的是“这次到底做了什么、结果是什么、别人能不能复查”的问题。

## Slide 3
Liakia 要解决的核心问题
把构建、烧录、测试、诊断、证据、交接串成闭环。
code
构建
烧录
测试
诊断
证据
交接
每次失败都沉淀成下一次的检查关卡。
这就是 Liakia 区分于普通脚本集合的地方：它把可执行流程、证据包和人审边界放在同一条链路上。
Source: README.zh-CN.md workflow summary
03 / 48
Notes: 这页把 Liakia 的闭环讲清楚：代码修改进入构建，构建产物被烧录，硬件接口被测试，失败被分类诊断，最后产出证据包和交接报告。这里要强调每一环都要留下日志和摘要，因为未来 PR 的质量不只看页面效果，而看这条闭环是否更完整。

## Slide 4
仓库如何承载这条链路
每个目录都服务一个环节，让项目不只是展示页面。
dpiny-RTK
STM32F407 + UM982
真实工程证明案例。
展示流程能跑在
真实硬件和远程台架上。
Starter-F103
低成本动手实验。
用 F103 + BMP280
体验故障复现、证据采集、
智能诊断和回归通过。
证据包
公开样例、真实本地台架、
远程 HIL 证据包。
包含日志、清单、
摘要和交接报告。
流程模板
用 project-adapter.json
描述项目差异。
让流程通用，
让项目细节显式。
firmware/dpiny-rtk
starter-kits/
evidence/
case-studies/
workflow-template/
示范工程 · 学习实验 · 证据包 · 失败复盘 · 可迁移模板
Source: Repository map in README.zh-CN.md
04 / 48
Notes: 仓库不是只有一个 landing page，它已经拆出了几类材料：真实工程 proof case、低成本学习路径、证据目录、workflow adapter 和 AI agent contract。汇报时可以把这页作为目录，告诉听众后面会从“可信、可试、可接入”三个维度展开。

## Slide 5
可信的前提：证据可追溯
能被复查的日志和清单，比口头结论更可靠。
Proof
Public artifact
Verification value
Status
本地真实台架
evidence/realrun-redacted-2026-05-20/
脱敏后的真实硬件基线记录
PASS
远程 HIL
evidence/remote-hil-redacted-2026-05-20/
远程编译、烧录、验证和证据回传
PASS
USB CDC reset
case-studies/04-usb-cdc-reset-recovery.md
失败复盘沉淀为回归关卡
GATE
RTCM CRC
tools/rtcm_parse.ps1
协议输出用退出码严格校验
GATE
寄存器快照
tools/register_probe.ps1
只读采集，解释关键 bit
READ
00_manifest.json · 02_build_debug.log · 03_flash_verify.log · test_summary.md · handoff_report.md
Source: README.zh-CN.md and docs/trust-it/README.zh-CN.md
05 / 48
Notes: 可信度来自证据，而不是页面描述。这里要讲 manifest、build log、flash log、serial test、RTCM CRC、USB CDC reset recovery 和 register probe 各自证明什么。重点是让评审者意识到：Liakia 的输出不是一句“测试通过”，而是一组可以追溯的材料。

## Slide 6
真实硬件验证怎么做
硬件留在台架旁，流程远程触发，证据本地生成。
远程不是“让同事帮忙点一下”
它是一条可复查的硬件证据生产线：远程触发、台架执行、日志回传、交接留痕。
Source: docs/trust-it/README.zh-CN.md remote HIL description
06 / 48
Notes: Remote HIL 的关键不是远程桌面，而是远程触发真实硬件旁边的执行节点。目标板、ST-LINK、USB CDC、UART shell 和协议采集口都连接在台架电脑上，开发者远程触发流程，证据在台架侧生成并回传。这让稀缺样机也能被多人共享验证。

## Slide 7
读者如何上手
用便宜板卡复现真实流程，让读者亲手跑通。
低成本硬件台架
STM32F103C8T6
BMP280 I2C 传感器
ST-LINK
USB-UART
日志、清单和诊断提示词
动手跑通证据闭环
学习闭环
建立基线 → 注入故障 → 自动失败 → 生成证据包
智能诊断 → 最小修复 → 回归通过
Case A
BMP280 数据质量异常
Case B
I2C reset 后恢复失败
Case C
配置持久化失败
Case D
UART DMA/IDLE 数据流问题
Source: docs/learn-it/README.zh-CN.md
07 / 48
Notes: Learn it 面向第一次接触 Liakia 的读者。Starter-F103 让读者用低成本硬件体验故障复现、证据采集、AI 诊断和最小修复。这里要强调学习路径不能只是教程，而要包含 known-bad case，让读者真的看到 AI 如何基于证据缩小问题。

## Slide 8
评审者如何建立信任
先看证据，再看智能助手是否守住边界。
信任不是承诺
是可复查材料
目标不是证明助手很聪明，
而是证明流程失败时
也能留下审查材料。
建议审查顺序
1
先看清单
每一步都有 step、result 和耗时。
2
再看 RTCM CRC
确认 CRC BAD = 0，并且脚本有明确退出码。
3
检查 reset 证据
reset 前后都应有可复查的串口材料。
4
确认只读 register probe
能解释关键 bit，不做破坏性写入。
助手被放在人审边界内
烧录、寄存器写入、安全相关动作
不能绕过人工确认。
Source: docs/trust-it/README.zh-CN.md review order
08 / 48
Notes: Trust it 面向技术评审者。评审顺序应该是先看 manifest，再看关键日志，再看协议和串口结果，最后看 AI 诊断是否遵守人审边界。要主动说明哪些动作不能自动化，例如危险烧录、寄存器写入、flash layout 和安全逻辑。

## Slide 9
客户如何小步接入
先选一块板和一条链路，做小范围试点。
3-5 天
STM32 试点包
一个 Windows/STM32 台架
一个板卡
一条交付链路
先能失败留痕，
再谈规模化接入。
客户输入
固件仓库 · 构建命令 · 烧录方式 · 串口或协议接口 · 预期命令 · 硬件风险说明
目标：先把差异显式写进 adapter，而不是让流程里藏满项目假设。
D1
构建脚本
产物发现
D2
烧录校验
reset 记录
D3
Shell smoke
串口证据
D4
协议检查
失败留痕
D5
交接复核
报告模板
project-adapter.json · baseline script · 1-3 checks · failure-safe manifest
handoff template · AI diagnosis prompt · human-review boundary notes
Source: docs/adopt-it/README.zh-CN.md pilot package
09 / 48
Notes: Adopt it 是客户接入路径。它不是要求客户立即把整套研发流程迁移过来，而是在三到五天内选一个板卡、一条链路，跑通 adapter、build、flash、test、evidence 和 handoff。这样客户能用真实结果判断是否继续投入。

## Slide 10
第一阶段要达成什么
从看得懂，推进到信得过、试得起、接得上。
5 条
提交主线
优先完善让外部读者
能判断、能试跑、
能迁移的材料。
每次提交都有证据
入口清晰度
中英文 landing page 的第一屏要更快说清
Liakia 是工作流，不是单个固件。
证据浏览体验
让非仓库读者也能快速看懂清单、
日志、摘要和交接报告的关系。
流程可视化
补构建、烧录、测试、证据的图示，
降低第一次理解成本。
F103 案例和适配样例
扩展 known-bad case 与常见 STM32
工程布局的适配示例。
试点材料包
输入清单 · 适配模板 · 交接报告
诊断提示词 · 问题与提交模板
Source: PR source roadmap summary
10 / 48
Notes: 早期路线图可以概括为三个方向：入口更清晰、证据更好读、接入更容易。后续 PR 应围绕这三个方向增加材料，而不是只做视觉润色。讲这页时，可以把网页优化和工程材料补全区分开，说明我们下一步要把展示项目做厚。

## Slide 11
深入讲解
深入讲解的四条主线
依次说明怎么做、怎么证明、怎么练习、怎么接入。
12-20
工作流与证据契约
21-29
证据包与真实案例
30-38
学习实验与助手边界
39-48
接入设计与提交计划
Deep-dive section divider
11 / 48
Notes: 从这一页开始进入深度版内容。汇报结构分成六段：工作流拆解、证据包、真实案例、Starter-F103、AI agent 边界、商业接入。这样 PPT 和网页形成区分：网页负责导航，PPT 负责把为什么可信、怎么验证、怎么落地讲透。

## Slide 12
主线一：先定设计原则
证据优先、最小改动、人工确认边界。
原则一：所有判断要有出处
每个结论最好能落到日志、
清单、摘要或脚本退出码。
没有证据的“应该好了”不进入交付。
原则二：失败也必须产物化
失败 run 不能只留下口头描述。
失败位置、输入、端口、commit、
环境和后续假设都应该被记录。
原则三：危险动作由人授权
reset、erase、save、bootloader、
寄存器写入和硬件风险动作
都不应该被助手越权执行。
Design principles for v2 deck
12 / 48
Notes: Liakia 的设计原则可以用三句话概括：证据优先、最小改变、人审边界。证据优先避免 AI 凭空判断；最小改变让 PR 可 review；人审边界保证硬件安全和最终责任。后面的所有流程页都围绕这三条原则展开。

## Slide 13
一次运行必须被定义清楚
输入、动作、结果、证据和边界都要写明。
五个必须回答的问题
1. 当前运行对应哪个 branch、commit、构建 preset 和硬件端口？
2. 构建、烧录、串口、协议、reset、寄存器快照分别是否执行？
3. 每一步的通过、失败或跳过是否有日志支撑？
4. 如果失败，证据包能不能定位到“哪一步失败”和“下一步查什么”？
5. 是否存在需要人工确认的危险动作或硬件假设？
Run contract framing
13 / 48
Notes: 这页说明 workflow contract 的作用：把每个阶段的输入、命令、输出和失败处理固定下来。对嵌入式团队来说，流程可重复比单次成功更重要。只要 contract 清楚，AI agent、脚本和人工 review 才能围绕同一套事实协作。

## Slide 14
构建阶段：入口固定
先固定工具链、目录、命令和产物。
构建证据
• 工具链版本和环境变量
• 构建命令和工作目录
• warning、error 和退出码
• ELF、HEX、BIN 大小
• 固件产物 SHA256
workflow-template/run_workflow.ps1
-使用 project-adapter.json
-Stage build
讲解重点：先固定构建入口。
稳定、可复查、可交接，比覆盖更多测试更重要。
Adapt docs: build stage
14 / 48
Notes: Build 阶段不是简单运行一次编译命令，而是要记录工具链、分支、commit、环境和产物。失败时要保留完整日志，成功时要记录 firmware size 和 hash。这样后续烧录和测试都能指向同一个产物，而不是靠口头确认。

## Slide 15
烧录阶段：动作留痕
记录连接参数、校验结果、复位方式和失败日志。
烧录
需要留下的不是截图
而是完整 CLI transcript、
verify 结果、reset 行为、
工具版本和目标信息。
评审时看三件事
1. connect 参数是否明确，例如 port=SWD、freq=4000。
2. verify=true 是否实际执行，并在日志里有结果。
3. reset 是否是预期 reset，而不是隐式副作用。
这页在现场讲解时强调：硬件动作越关键，越不能只依赖“我刚才点过了”。
Adapt docs: flash stage
15 / 48
Notes: Flash 阶段的风险在于它直接改变硬件状态，所以必须保存连接参数、烧录命令、校验结果和 reset 行为。汇报时要强调 verify 和 reset 不是细节，而是让“真的烧进去了”可以被复查的关键证据。

## Slide 16
串口阶段：证明可控
用最小命令证明固件活着，并且能被控制。
五类最小检查
version：返回项目名、版本、MCU、构建信息。
status：返回任务、uptime、接口状态或核心健康信息。
config：返回当前持久化配置，证明读路径稳定。
invalid input：无效命令必须被拒绝，Shell 不崩溃。
reset recovery：软件复位后 Shell 仍能重新响应。
Adapt docs: serial checks
16 / 48
Notes: Serial 阶段验证设备是否真的能被操作。常见检查包括 port 是否存在、version 是否响应、shell 命令是否可靠、reset 前后是否恢复。这里要提醒听众：串口成功不是一句描述，而是一段带时间和响应内容的可审查日志。

## Slide 17
协议阶段：验证业务正确
把协议数据的正确性做成自动检查。
RTCM 示例
Read bytes
Total frames found
CRC OK
CRC BAD = 0
关键点：不是打印日志给人看，而是让错误输出直接导致失败。
可迁移到哪些检查
• 传感器网关：帧数、CRC、时间戳单调性
• 电机控制器：命令响应、fault、限流状态
• 工业 I/O：Modbus request/response
• 飞控外设：telemetry packet、heartbeat
• GNSS / RTK：消息类型覆盖和 CRC
Adapt docs: protocol checks
17 / 48
Notes: 协议阶段把业务正确性纳入测试，例如 RTCM frame count、CRC OK、CRC BAD 和消息类型统计。对于协议设备来说，能收字节不等于解析正确。Liakia 的价值是把协议质量转成机器可读摘要，并进入交接报告。

## Slide 18
寄存器阶段：保留底层线索
只读快照辅助判断外设和异常状态。
第一批目标
CPU fault 状态
reset flags
RCC clock enable
GPIO mode / AF
USART / SPI / I2C status
USB state registers
边界必须说清楚
公开模板只做只读采集。
任何寄存器写入都应视为高风险操作。
助手可以解释快照和提出假设，但不能绕过人工批准执行写操作。
read-only first
Adapt docs: register evidence
18 / 48
Notes: Register probe 是只读证据采集，用来判断外设时钟、GPIO、USART、USB 或 fault 状态。它不能代替原理图和人工判断，但能在故障复盘时提供关键现场快照。这里要强调只读边界，避免听众误解为 AI 可以随意写寄存器。

## Slide 19
主线二：证据包如何组织
把运行上下文、结果和判断放到同一目录。
evidence-out/
manifest.json
logs/build.log
logs/flash.log
logs/shell.log
summaries/*.json
handoff_report.md
失败证据更有价值
它能说明哪一步失败、保留输入环境，并给助手和工程师同一份材料。
Adapt docs: evidence package
19 / 48
Notes: Evidence package 是 Liakia 的核心交付物。它把 manifest、环境检查、build、flash、shell、protocol、register probe、summary 和 handoff report 放到同一个结构里。这样团队交接时不用再翻聊天记录，也不用依赖执行者记忆。

## Slide 20
运行清单：先找到事实
先知道这次运行是谁、在哪、做了什么。
上下文
branch / commit
preset / build dir
COM ports
test options
timestamp
结果表
step name
PASS / FAIL / SKIP
duration
log reference
exit code
评审价值
快速定位失败步骤
避免只看漂亮摘要
把证据和结果表链接起来
方便提交附带最小证据
证据清单结构
20 / 48
Notes: Manifest 的作用是建立证据包索引。它应该记录时间、操作者、reviewer、branch、commit、dirty tree、toolchain、硬件接口和关键日志路径。汇报时可以把它类比成证据包的目录和审计入口。

## Slide 21
测试摘要：快速判断状态
把原始日志压缩成评审者能快速判断的结果。
摘要应该包含
1. 本次运行的通过、失败或跳过结论。
2. 每个 gate 的状态、耗时和对应日志路径。
3. 失败时的最短解释：失败在哪一步、已排除什么、下一步看什么。
4. 摘要给状态，交接报告给交付判断。
review in two minutes
证据指南：测试摘要作用
21 / 48
Notes: Test summary 不是给机器看的日志堆，而是给人快速判断的摘要。它要回答哪些检查通过、哪些失败、失败阶段是什么、下一步需要补什么证据。这样的 summary 让管理者和工程师都能快速进入同一事实基础。

## Slide 22
交接报告：说明结论和风险
交付时要说清证据支持什么、还没覆盖什么。
交接要回答
本次验证覆盖了什么？
没有覆盖什么？
是否可以进入下一步？
需要谁复核？
建议结构
结论：本次 run 的状态和是否可交付。
证据：关键日志、摘要和清单链接。
边界：未覆盖项、人工复核项、硬件风险。
下一步：建议修复、复测或拆分提交。
Workflow template: handoff report
22 / 48
Notes: Handoff report 面向接收方。它应该说明本次交付做了什么、哪些证据证明通过、哪些风险没有覆盖、哪些动作需要人工确认。对客户来说，这比简单说“代码已修复”更有商业价值，因为它降低了接收成本。

## Slide 23
主线三：用真实故障证明价值
串口复位案例展示故障如何变成回归检查。
案例上下文
平台：STM32F407 + FreeRTOS + USB CDC shell。
时间：2026-05-19 到 2026-05-20。
基线：完整构建、烧录、串口和协议运行。
价值：把一次故障修复转成永久 regression gate。
这比 happy path 更有说服力
问题不是修一次就结束。
它要变成下次自动检查的一部分。
case-studies/04-usb-cdc-reset-recovery.md
23 / 48
Notes: USB CDC case 用真实工程说明 Liakia 的价值。平台是 STM32F407、FreeRTOS 和 USB CDC shell，问题是 reset 后 COM 口存在但 shell 不稳定。这个案例有实际故障、实际 gate 和实际回归证据，比纯网页介绍更能建立可信度。

## Slide 24
案例一：端口存在但不可用
系统看到端口，不代表控制通道真的恢复。
FAIL: USB CDC shell did not respond within 45 seconds
Last state: shell did not answer version
Last state: serial Open/Write failed on the Windows COM device
讲述方式
不要只说“USB 有 bug”，要说清：COM 设备存在、shell 不响应、reset 后恢复不稳定。
USB CDC symptom excerpt, redacted case study
24 / 48
Notes: 症状页要讲清楚失败不总是“设备完全不可见”。更棘手的是 COM 口看起来在，但 shell 不响应，或者 Windows COM open/write 失败。这种问题很容易在人工测试里被忽略，所以需要脚本化 gate 和原始日志。

## Slide 25
案例一：把修复变成检查
复位前后都可用，才算恢复可靠。
tools/usb_cdc_reset_test.ps1
1. USB CDC COM port present
2. version responds before reset
3. shell accepts reset
4. port recovers after reset
5. version responds again
讲解重点
新增 gate 比新增一句文档更重要。
它把未来同类问题从客户现场前移到 bench。
它也给智能诊断提供可复查输入。
USB CDC reset recovery gate
25 / 48
Notes: USB CDC reset gate 覆盖五件事：port 存在、reset 前 version 可读、reset 命令被接受、port 能恢复、恢复后 version 仍可读。这是典型的“把一次故障变成以后必须通过的回归关卡”。

## Slide 26
案例一：放回完整基线
单项检查通过后，还要回到完整交付链路。
完整基线结果
Dependency check PASS
构建固件 PASS
烧录固件 PASS
Functional serial test PASS
RTCM stream test PASS
USB CDC reset recovery test PASS
讲解结论
修复被纳入完整交付链路。
不是某个脚本单独跑通。
Case 04 baseline evidence
26 / 48
Notes: 回归页说明 baseline 不是单个脚本，而是一组连贯检查：dependency、build、flash、post-flash availability、functional serial、input validation、RTCM stream 和 USB reset recovery。PR 里只要这些都过，评审信心会高很多。

## Slide 27
案例二：协议数据必须可校验
协议质量要用帧数和校验结果证明。
Read 2520 bytes
Total frames found: 28
CRC OK: 28
CRC BAD: 0
MT1005 / MT1074 / MT1084 / MT1094
为什么这页要讲
网页说“有 RTCM gate”，PPT 要说明 gate 的工程价值。
它把“看起来在吐数据”变成“协议输出可被机器判定”。
客户项目可以替换成自己的业务协议检查。
tools/rtcm_parse.ps1 and Case 04 excerpt
27 / 48
Notes: RTCM CRC case 说明协议正确性需要统计证据。日志里 byte count、frame count、CRC OK、CRC BAD 和消息类型都应可见。讲这页时重点强调：CRC BAD 为 0 不是漂亮数字，而是协议链路可交付的关键证据。

## Slide 28
案例三：远程台架如何运转
远程触发流程，证据在测试台架旁生成。
传统痛点
等同事截图
手工描述 COM 状态
每次修复靠人重复操作
失败证据散在聊天里
Liakia 做法
Bench PC 保持硬件连接
远程触发 PowerShell
本地生成日志和清单
证据包回传开发侧
商业价值
稀缺样机不必搬来搬去
测试人员不用重复长命令
失败尝试也保留日志
管理者能审查压缩证据
docs/remote-hardware-debug-flow.md
28 / 48
Notes: Remote HIL 页解释台架形态：硬件留在 bench PC 旁，远程只触发命令和拉取证据。这样团队可以共享稀缺硬件，也能让失败尝试留下证据。它不是把人从流程里拿掉，而是把重复操作交给可复现流程。

## Slide 29
案例三：用数字证明结果
字节数、帧数、校验结果和复位恢复共同证明可信。
4593
RTCM bytes
52
RTCM frames
0
CRC BAD
PASS
USB CDC reset recovery
讲解重点
不要只说“支持远程 HIL”，要把证据数字放出来。
远程 run 解析帧、验证 CRC、跑 reset recovery，并生成回传证据。
远程硬件验证证据 2026-05-20
29 / 48
Notes: 这页用具体数字提升可信度，例如采集字节数、frame count、CRC OK、CRC BAD、USB reset PASS 和证据回传路径。汇报时可以强调：这些数字不是营销口径，而是证据包里能被打开和复查的字段。

## Slide 30
主线四：让别人能练习
低成本实验台把真实流程降到可练习门槛。
00 硬件检查：确认电源、SWD、UART、I2C 接线。
01 CubeMX IOC：让基础工程可生成、可构建。
02 App layer integration：接入 Liakia 练习层。
03 BMP280 bringup：先跑通正常 baseline。
04 已知故障诊断：导入故障，用证据和助手对比排查。
05 Fix and regression：最小修复，再用同一套脚本回归。
starter-kits/stm32f103-sensor-lab/missions
30 / 48
Notes: Starter-F103 的任务是把 Liakia 降到可动手体验的门槛。它用便宜板卡和常见外设，让读者经历 build、flash、serial、sensor、fault 和 recovery。这个路径能支撑 workshop、客户 demo 和团队内部培训。

## Slide 31
低成本实验台如何搭
便宜硬件也要保留真实连接和复位问题。
STM32F103C8T6
常见 Blue Pill 兼容板即可。
BMP280
I2C 传感器，用来制造真实数据问题。
ST-LINK
SWD 烧录、复位和必要调试。
USB-UART
Shell、日志采集和自动检查入口。
讲解重点：低成本不是降低工程真实性，而是让更多人能亲手经历证据驱动调试。
Starter-F103 BOM and quick start
31 / 48
Notes: BOM 页要说明这套学习台架为什么可复制：F103C8T6、ST-LINK、USB-UART、传感器、线材和面包板都容易获得。低成本不是为了玩具化，而是让更多人可以亲手理解“证据驱动工作流”。

## Slide 32
练习一：通信正常不等于数据可信
设备在线只是起点，业务数据还要能解释。
训练重点
区分“设备在线”和“数据可信”。
不要只看 I2C ACK 和 chip ID。
要用 sensor gate 固化质量边界。
讲给听众的判断框架
1. 通信成功不等于业务数据正确。
2. 助手只能基于证据收窄可能性。
3. 最小修复后必须回归 baseline。
Starter-F103 known-bad case A
32 / 48
Notes: Case A 说明 I2C 在线不等于数据可信。chip ID 可能正常，但补偿参数、解码路径或数据范围仍可能错误。汇报时用它强调测试不能只看通信成功，还要看业务数据是否可信。

## Slide 33
练习二：复位后必须能恢复
复位后的总线状态要能被复现和验证。
现象
上电后读取正常
执行 reset 后偶发无响应
重新插拔后又恢复
人工复现成本高
Liakia 检查
记录 reset 前后状态
采集 I2C 错误码
区分 BUSY 与 NACK
输出最小复现实验
评审关注
是否有明确失败证据
是否能稳定重跑
是否只改最小逻辑
是否纳入 baseline
Starter-F103 known-bad case B
33 / 48
Notes: Case B 讲 reset 后总线异常。它适合展示 Liakia 如何记录 reset 前后状态、I2C 错误码和最小复现命令。这里的重点是把偶发问题变成可重复验证的问题，而不是靠人工反复插拔碰运气。

## Slide 34
练习三：配置必须真正保存
保存返回成功，不代表复位后仍然有效。
失败链路
设置配置 → 保存成功 → 读取正常 → 复位 → 回到默认值 → 交接风险暴露
要补的证据
保存前参数快照
保存命令原始响应
复位后再次读取
助手应该做什么
区分运行内存与闪存路径
提出最小验证命令
标注置信度和未确认项
通过标准
复位前后值一致
日志能追溯命令顺序
失败时有机器可读摘要
Starter-F103 known-bad case C
34 / 48
Notes: Case C 讲配置持久化失败。保存命令返回 OK 不代表复位后仍然正确，所以必须覆盖 save、read、reset、read 的完整链路。这个案例让听众理解为什么 evidence 必须跨越一次设备状态变化。

## Slide 35
练习四：偶发丢帧也要可发现
少量丢帧不能靠肉眼观察，要靠统计暴露。
输入流
IDLE 中断
DMA 缓冲
解析统计
失败信号
总字节数接近，但 frame count 偶尔少 1 到 2 个；人工观察很容易漏掉。
后续应该新增
固定输入样本、帧边界日志、坏帧计数。
再补回归阈值和智能诊断摘要。
Starter-F103 known-bad case D
35 / 48
Notes: Case D 讲 UART DMA 和 IDLE 边界丢帧。此类 timing 问题往往不是完全失败，而是偶发少帧。Liakia 应该固定输入样本、记录帧边界、输出统计摘要，用数据而不是感觉决定是否修复成功。

## Slide 36
主线五：智能助手如何参与
它基于证据组织假设，不直接替人拍板。
输入
日志、清单、摘要、硬件说明
分析
分类、假设、置信度、验证
输出
根因候选、补证据、回归关卡
边界
危险动作必须人审确认
ai-agent/failure_triage.md + operation_contract.md
36 / 48
Notes: AI 诊断页用输入、分析、输出、边界四段讲清楚模型角色。输入是日志和摘要，分析是分类与假设，输出是下一步验证和最小修复建议，边界是不能绕过人审。这样能减少听众对“AI 自动控制硬件”的误解。

## Slide 37
先分诊，再修复
复现、分类、提出假设、补证据，然后才改代码。
01
复现失败
保留原始命令和输出。
02
分类阶段
构建、烧录、启动、串口。
03
提出假设
列出证据支持和反证。
04
补采证据
选择能区分假设的最小检查。
置信度标签
High：证据闭环。
Medium：缺关键反证。
Low：只是一条候选路径。
修复前提
证据足以收窄问题后，
才进入最小修改和回归。
汇报价值
每个结论都能追到日志。
不是模型口头判断。
ai-agent/failure_triage.md
37 / 48
Notes: Failure triage 提供一个可执行顺序：复现、捕获输出、分类失败、提出假设、补采证据、标注置信度、最小修复、重跑回归。汇报时可以强调置信度标签，因为它让 AI 的不确定性被明确暴露。

## Slide 38
必须明确人工确认边界
烧录、寄存器、安全和证据冲突都必须停下来。
助手负责
做最小、可审查修改
使用项目既有模式
运行可重复命令
保留日志和不确定性
工程师负责
确认需求与风险
审批烧录和寄存器动作
审查硬件安全假设
签收最终交接材料
必须停止
可能损坏硬件
涉及启动或闪存布局
需要写寄存器
证据与根因冲突
ai-agent/operation_contract.md
38 / 48
Notes: Operation contract 说明 AI 和工程师的职责分工。AI 做可审查修改、运行可重复命令、保留日志；工程师确认需求、风险、烧录和安全边界。遇到硬件损坏风险、flash layout、寄存器写入或证据冲突时必须停止。

## Slide 39
主线六：不同项目如何接入
把项目差异写成配置，而不是藏在脚本里。
project
构建
烧录
serial
测试
统一输出：运行清单、日志、摘要、交接报告
workflow-template/project-adapter.json
39 / 48
Notes: Project adapter 把不同项目的差异配置化。project、build、flash、serial、tests 和 register probe 都进入 JSON 配置，最终输出仍然统一到 evidence package。这样 Liakia 才能从一个 proof case 扩展到更多 STM32 项目。

## Slide 40
三类项目接入样例
命令型设备、传感器网关、协议设备都能复用闭环。
基础 Shell 项目
CubeMX 或 CMake 构建
ST-LINK 烧录
UART 命令回显
版本、帮助、自检命令
传感器网关
I2C 或 SPI 传感器
数据范围检查
采样稳定性统计
异常样本留档
协议设备
GNSS、Modbus、CAN
frame count 与 CRC
坏帧样本归档
协议摘要进入交接报告
docs/adapt-your-stm32-project.zh-CN.md
40 / 48
Notes: 这一页给出三类可扩展模板：基础 shell 项目、传感器网关、协议设备。它们对应不同测试重点，但都能复用同一套 build、flash、test、evidence 框架。后续 PR 可以把这些示例做成可复制 adapter。

## Slide 41
接入前先收集必要输入
工程输入和风险输入都要在试点前说清楚。
工程输入
固件仓库或导出包
MCU、板卡、boot 配置
构建命令与 toolchain
烧录方式与连接参数
串口、协议口、测试口
风险输入
哪些命令可能改变现场状态
哪些寄存器只能读不能写
看门狗、电源、隔离和负载假设
失败时谁确认下一步动作
交付报告需要给谁看
docs/adapt-your-stm32-project.zh-CN.md
41 / 48
Notes: 客户接入前需要收集工程输入和风险输入。工程输入包括仓库、MCU、toolchain、烧录和接口；风险输入包括危险命令、寄存器边界、电源隔离、看门狗和签收角色。边界越清楚，pilot 越容易成功。

## Slide 42
一周试点如何推进
先小范围跑通真实链路，再判断是否扩大。
D1
梳理输入
仓库、硬件、风险、验收口径。
D2
接入构建
固化构建和产物输出。
D3
接入硬件
烧录、串口、基础自检。
D4
沉淀测试
协议、异常、回归门禁。
D5
交付证据
清单、报告、后续提交。
Adopt-it pilot framing
42 / 48
Notes: 一周 pilot 把商业落地拆成五天：D1 梳理输入，D2 接入构建，D3 接入硬件，D4 沉淀测试，D5 交付证据。这个节奏帮助客户在短周期内看到真实产出，而不是只听平台愿景。

## Slide 43
商业价值来自哪些场景
板级启动、回归、诊断、交接和远程硬件验证。
板级 bringup
固件回归
智能诊断
交接证据包
远程硬件
docs/commercial-use-cases.md
43 / 48
Notes: 商业用例包括板级 bringup、固件回归、AI 辅助诊断、交接证据包和 Remote HIL。汇报时可以结合客户场景选择重点，不必全部展开。核心是说明 Liakia 对齐的是嵌入式团队真实耗时点。

## Slide 44
收益模型要讲清边界
压缩重复工程劳动，不替代最终技术责任。
传统手工估算
15-25
工程人天
消耗在构建修复、烧录验证、日志分析、回归整理和交接材料上。
Liakia 试点估算
3
天左右完成闭环
前提是范围清楚、硬件可用、人工确认边界明确。
不能压缩：原理图审查、电源隔离、EMC 风险、安全逻辑、最终技术签收。
docs/roi_model.md
44 / 48
Notes: ROI 页要讲得谨慎。Liakia 能压缩的是构建修复、测试脚本、日志分析和证据整理，不压缩原理图审查、电源隔离、安全逻辑和最终签收。这样收益可信，边界也清楚。

## Slide 45
后续提交应该怎么写
每次提交都说清问题、改动、证据、风险和下一步。
提交 = 问题 + 改动 + 证据 + 风险 + 下一步
问题
为什么现在要改，影响哪个读者。
改动
页面、文档、脚本或证据包变化。
证据
日志、截图、清单、命令输出。
风险
没覆盖什么，哪些结论不能外推。
下一步
下一批提交要解决哪个断点。
建议的提交说明模型
45 / 48
Notes: 后续每个 PR 都应该按 Problem、Change、Evidence、Risk、Next action 包装。这样评审者一眼能看到为什么改、改了什么、怎么证明、风险在哪里、下一步做什么。展示项目也会从页面仓库变成工程材料仓库。

## Slide 46
后续工作分几批推进
入口、证据、案例、适配样例和试点材料包。
第 1 批：入口叙事
首页从路线卡片升级为可信闭环导览。
第 2 批：证据浏览
清单、日志、摘要做成可读索引。
第 3 批：练习案例
补 known-bad、修复 diff、回归结果。
第 4 批：适配样例
给三类 STM32 项目提供可改配置。
第 5 批：试点材料包
输入清单、验收清单、交付模板。
建议的后续提交批次
46 / 48
Notes: Roadmap 页把下一阶段拆成五批 PR：入口叙事、证据浏览、Starter cases、Adapter 样例、Pilot kit。讲这页时可以强调优先级：先让人看懂，再让人相信，再让人能试跑，最后让人能接入。

## Slide 47
汇报时要回答的五个问题
问题是什么、证据在哪里、助手做什么、边界在哪里、下一步怎么走。
1. Liakia 到底解决嵌入式交付里的哪个重复问题？
2. 仓库里有哪些证据能证明它不是纯文案 demo？
3. 助手在构建、烧录、测试、诊断中具体做什么？
4. 哪些动作必须由人确认，哪些风险不能自动化？
5. 下一批提交如何把它做成可试跑、可审查、可接入？
Presenter review script
47 / 48
Notes: 这页是给演讲者的脚本。让听众带着五个问题听：解决什么问题、证据在哪里、AI 做什么、人审边界在哪里、下一步 PR 怎么推进。这样整份 deck 的内容会围绕判断问题展开，而不是变成页面逐张介绍。

## Slide 48
最终结论：做成可信工作流
让 Liakia 可审查、可试跑、可接入。
可信
证据入口、日志索引、风险边界。
可试
Starter-F103、known-bad、回归脚本。
可接入
适配器、试点材料包、交付模板。
Liakia 汇报材料 v5
48 / 48
Notes: 最后收束到一句话：下一步不是再做一个展示页，而是把 Liakia 做成可信工作流。可信靠证据入口和日志索引，可试靠 Starter-F103 和 known-bad cases，可接入靠 adapter、pilot kit 和交付模板。后续 PR 都应该服务这三个目标。